## Slide 1
数字电路
中国科学院计算技术研究所
范东睿 研究员
fandr@ict.ac.cn

## Slide 2: 第四章 组合逻辑电路
Notes: 第一节课： 1-30 有作业
第二节课： 31-52
第三节课： 53-76
第四节课： 77-100 有作业

## Slide 3: 组合逻辑电路
重点内容
组合逻辑电路的分析与综合
常用的组合逻辑器件的原理和使用方法
  编码器、译码器、加法器、数据比较器、数据选择器等
竞争-冒险现象

## Slide 4: 组合逻辑电路
概述
组合逻辑电路的分析方法和设计方法
若干常用的组合逻辑电路
组合逻辑电路中的竞争-冒险现象

## Slide 5: 组合逻辑电路
概述
组合逻辑电路的分析方法和设计方法
若干常用的组合逻辑电路
组合逻辑电路中的竞争-冒险现象

## Slide 6: 概述
数字电路分类
  逻辑功能
    组合逻辑电路（组合电路）
    时序逻辑电路（时序电路）

## Slide 7: 概述
  组合逻辑电路的特点
  任意时刻的输出仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关——逻辑功能
  电路中只包含门电路，没有存储（记忆）单元——电路结构

## Slide 8: 概述
  组合逻辑电路的描述
  框图
  逻辑函数
  向量函数
Notes: 逻辑图是逻辑功能的一种表达方式，但是有时候不够直观，往往需要将其转换成逻辑函数式或真值表的形式

## Slide 9: 组合逻辑电路
概述
组合逻辑电路的分析方法和设计方法
若干常用的组合逻辑电路
组合逻辑电路中的竞争-冒险现象

## Slide 10: 组合逻辑电路的分析方法
目的
  通过分析找出电路的逻辑功能
  步骤
  从电路的输入到输出逐级写出逻辑函数式
  得到表示输入与输出关系的逻辑关系式
  将函数式化简或变换（公式化简法、卡诺图化简法）
  注：为了更加直观，有时可以将逻辑函数式转化为真值表形式

## Slide 11: 组合逻辑电路的分析方法
【例】分析下图逻辑功能，指出该电路的用途

## Slide 12: 组合逻辑电路的分析方法
解:
(1)根据给出的逻辑图写出
输出与输入之间关系的逻辑式

## Slide 13: 组合逻辑电路的分析方法
解:
(1)根据给出的逻辑图写出输出与输入之间关系的逻辑式
(2)转化为真值表

## Slide 14: 组合逻辑电路的分析方法
输入 |  |  |  | 输出 |  | 
D | C | B | A | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 15: 组合逻辑电路的分析方法
解:
(1)根据给出的逻辑图写出输出与输入之间关系的逻辑式
(2)转化为真值表
结论：这个电路可以用来判别输入的4位二进制数 数值的范围
Notes: 一旦将电路的逻辑功能列成真值表，它的功能也就一目了然了。

## Slide 16: 组合逻辑电路的设计方法
目的
  根据给出的实际逻辑问题，求出实现这一逻辑功能的最简单逻辑电路
“最简”
  器件数最少
  器件种类最少
  器件之间连线最少

## Slide 17: 组合逻辑电路的设计方法
步骤
  进行逻辑抽象
    分析因果关系，确定输入/输出变量
    定义逻辑状态的含意（赋值）
    列出真值表
  写出逻辑函数式
  选定器件类型
  将逻辑函数
    化简（用门）
    变换（用MSI）
    进行相应的描述（PLD）
  画出逻辑电路图
  工艺设计
Notes: 画出逻辑电路图后，原理性设计（逻辑设计）已经完成
MSI中规模集成电路
PLD可编程逻辑器件

## Slide 18: 组合逻辑电路的设计方法
步骤
Notes: 上述的设计步骤不是一成不变的！

## Slide 19: 组合逻辑电路的设计方法
【例】设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路，每一组信号灯均有红黄绿三盏灯组成，正常工作情况下，任何时刻必有一盏灯点亮，而且只允许有一盏灯点亮。而当其他5种点亮状态时，电路发生故障，这时要求发出故障信号，以提醒维护人员前去修理。

## Slide 20: 组合逻辑电路的设计方法
解：
(1)首先进行逻辑抽象
输入变量：红(R) 黄(Y) 绿(G)
  亮 1 不亮 0
输出变量：Z
  正常工作 0 发生故障 1
输入 |  |  | 输出
R | Y | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 21: 组合逻辑电路的设计方法
解：
(2)写出逻辑函数式
输入 |  |  | 输出
R | Y | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 22: 组合逻辑电路的设计方法
解：
(2)写出逻辑函数式
(3)选用器件类型
  小规模集成门电路（SSI）
输入 |  |  | 输出
R | Y | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 23: 组合逻辑电路的设计方法
解：
(2)写出逻辑函数式
(3)选用器件类型
  小规模集成门电路（SSI）
(4)化简
  卡诺图化简法

## Slide 24: 组合逻辑电路的设计方法
解：
(5)画出逻辑电路图
  注：由于化简结果为与或表达式，故只使用了与门和或门组成电路。
Notes: 选用的器件不同，实现逻辑电路的方案也不同

## Slide 25: 组合逻辑电路的设计方法
解：
  注：若要求全部使用与非门组成电路，则需将函数式化为最简与非-与非表达式，化简结果和电路图分别如下

## Slide 26: 组合逻辑电路的设计方法
解：
  注：若要求全部使用与或非门组成电路，则需将函数式化为最简与或非表达式，通过化简卡诺图上的0，然后求反得到的化简结果和电路图分别如下

## Slide 27: 练习
【例】分析下图中逻辑电路的逻辑功能

## Slide 28: 练习
解：由图得
化简得：

## Slide 29: 练习
解：卡诺图为
化简后得

## Slide 30: 练习
解：由上述最简逻辑式可得输出输入的真值表
由真值表可知此电路为“非一致电路”，即输入A、B、C取值不一样时输出为1,否则为0.

## Slide 31: 组合逻辑电路
概述
组合逻辑电路的分析方法和设计方法
若干常用的组合逻辑电路
组合逻辑电路中的竞争-冒险现象

## Slide 32: 若干常用的组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
加法器
数值比较器
Notes: 还有函数发生器、奇偶校验器/发生器等等

## Slide 33: 若干常用的组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
加法器
数值比较器

## Slide 34: 编码器
编码
  区分一系列不同的事物，将其中的每个事物用一个二值代码表示
编码器（Encoder）
  将输入的每一个高、低电平信号编成一个对应的二进制代码
  编码器分为普通编码器和优先编码器。
  根据进制可分为二进制编码器和二－十进制编码器
Notes: 编码&译码：买手机号。移动给你设定一个号码，称为编码。即该号码和你姓名等同，任何人拨打这个号码都能你找到你，称为译码、

## Slide 35: 编码器
普通编码器
  任何时刻只允许输入一个编码信号，否则将发生混乱
  例：3位二进制普通编码器
    I0~I7为信号输入端，高电平有效
    Y2Y1Y0为三位二进制代码输出端
    由于输入端为8个，输出端为3个
    故也叫做8线-3线编码器
框图

## Slide 36: 编码器
普通编码器
  功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
特点：任何时刻只允许输入一个编码信号

## Slide 37: 编码器
普通编码器
功能表对应的逻辑式

## Slide 38: 编码器
普通编码器
利用约束项化简结果
3位二进制编码器
Notes: 输入变量为其他取值下，其值等于1的那些最小项均为约束项

## Slide 39: 若干常用的组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
加法器
数值比较器

## Slide 40: 译码器
逻辑功能
  将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号或另外一个代码
  常见类型
  二进制译码器
  二-十进制译码器

## Slide 41: 译码器
二进制译码器
  输入：二进制代码（N位）
  输出：与代码一一对应的高、低电平信号（ 2N个）
  称为N线－ 2N线译码器
  例：3线-8线译码器

## Slide 42: 译码器
二进制译码器
输 入 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
功能表
逻辑式
最小项译码器

## Slide 43: 译码器
二进制译码器
用CMOS门电路(与非门)组成的3线－8线译码器74HC138
附
加
控
制
端
输
出
端
低
电
平
有
效
输
入
端

## Slide 44: 译码器
输 入 |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
S1 |  | A2 | A1 | A0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
功能表

## Slide 45: 译码器
二进制译码器
  注：∙当附加控制端或时，译码器被禁止工作，输出端状态全部为高电平
    当时，译码器处于工作状态
    当译码器工作时，输出端的逻辑式为
    此译码器也是一个数据分配器（多路输出器），当时，数据由端输入，具体从哪端输出要由地址定，故称为“数据”输入端，称为“地址”输入端。如当=101时，其他门输出端全是高电平，只有
最小项译码器

## Slide 46: 译码器
二-十进制译码器
  输入：BCD码
  输出：10个高、低电平输出信号
    BCD码以外的伪码（1010～1111），输出均无低电平信号产生
  例：74HC42

## Slide 47: 译码器
二-十进制译码器
  输入：BCD码
  输出：高、低电平输出信号
  例：74HC42

## Slide 48: 译码器
二-十进制译码器
  输入：BCD码
  输出：高、低电平输出信号
  例：74HC42
可以“拒绝伪码”！

## Slide 49: 译码器
用译码器设计组合逻辑电路
基本原理
3位二进制译码器给出3变量的全部最小项;
……
n位二进制译码器给出n变量的全部最小项;
任意函数
将n位二进制译码输出的最小项组合起来，可获得任何形式的输入变量不大于n的组合函数

## Slide 50: 译码器
例：利用74HC138设计一个多输出的组合逻辑电路，输出逻辑函数式为：

## Slide 51: 译码器

## Slide 52: 译码器
由于74HC138的输出为
则用74HC138实现的电路为
输出逻辑函数式为

## Slide 53: 若干常用的组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
加法器
数值比较器

## Slide 54: 数据选择器
数据选择器
  Data Selector,也称多路开关（Multiplexer）
  数据选择其就是在数字信号的传输过程中，从一组数据中选出某一个来送到输出端
  例：双4选1数据选择器74HC153

## Slide 55
数据选择器
数据选择器工作
数据选择器被禁止工作，输出被封锁为低电平
 | A1 | A0 | Y1
1 | X | X | 0
0 | 0 | 0 | D10
0 | 0 | 1 | D11
0 | 1 | 0 | D12
0 | 1 | 1 | D13

## Slide 56: 数据选择器
用数据选择器设计组合逻辑电路
  例：用4选1数据选择器实现交通信号灯监视电路

## Slide 57: 数据选择器
  例：用4选1数据选择器实现交通信号灯监视电路
  解：
令输入为：
,

## Slide 58: 若干常用的组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
加法器
数值比较器

## Slide 59: 加法器
加法器是构成算数运算器的基本单元
分类
  1位加法器
    半加器
    全加器
  多位加法器
    串行进位加法器
    超前进位加法器

## Slide 60: 加法器
半加器
  半加
    不考虑有来自低位的进位，仅将两个1位二进制数相加
  设：A,B是两个加数，S是相加的和，CO是向高位的进位。则
输 入 |  | 输 出 | 
A | B | S | CO
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 61: 加法器
半加器
逻辑图
符号

## Slide 62: 加法器
全加器
  全加
    将两个多位二进制相加时，除了最低位以外，每一位都应该考虑来自低位的进位，即将两个对应位的加数和来自低位的进位三个数相加

## Slide 63: 加法器
全加器
输 入 |  |  | 输 出 | 
A | B | CI | S | CO
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 64: 加法器
全加器
1/2逻辑图
符号
双全加器74LS183

## Slide 65: 加法器
串行进位加法器
  依次将低位全加器的进位输出端CO接到高位全加器的进位输入端CI
  又称行波进位加法器
  优点：结构简单
  缺点：运算速度慢

## Slide 66: 加法器
串行进位加法器

## Slide 67: 加法器
超前进位加法器
  又称快速进位（Fast Carry）加法器
  基本原理
    加到第i位的进位输入信号是两个加数第i位以前各位（0 ~ j-1）的函数，可在相加前由A,B两数确定
  优点：快，每一位的和及最后的进位基本同时产生
  缺点：电路复杂，且位数越多，电路就越复杂

## Slide 68: 加法器
超前进位加法器
  由全加器真值表可知，高位的进位信号的产生是在两种情况下：
  ①在A·B＝1
  ②在A＋B＝1且CI＝1
  故向高位的进位信号为
输 入 |  |  | 输 出 | 
A | B | CI | S | CO
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 69: 加法器
超前进位加法器
设Gi＝AiBi为进位生成函数，Pi＝ Ai＋Bi为进位传递函数，则上式可写成
和为：

## Slide 70: 加法器
4位超前进位加法器
74LS283

## Slide 71: 加法器
超前进位加法器

## Slide 72: 16位超前进位加法器
如何用4个超前进位加法器设计出来？
C4 C0_3(.p(p[3:0]),.g(g[3:0]),.cin(c[0]),.P(P[0]),.G(G[0]),.cout(c[3:1]));
C4 C4_7(.p(p[7:4]),.g(g[7:4]),.cin(c[4]),.P(P[1]),.G(G[1]),.cout(c[7:5]));
C4 C8_11(.p(p[11:8]),.g(g[11:8]),.cin(c[8]),.P(P[2]),.G(G[2]),.cout(c[11:9]));
C4 C12_15(.p(p[15:12]),.g(g[15:12]),.cin(c[12]),.P(P[3]),.G(G[3]),.cout(c[15:13]));
C4 C_INTER(.p(P),.G(G),.cin(c[0]),.P(),.G(),.cout({c[12],c[8],c[4]}));
assign P=&p;
assign G=g[3]|(p[3]&g[2])|(p[3]&p[2]&g[1])|(p[3]&p[2]&p[1]&g[0]);
assign cout[0]=g[0]|(p[0]&cin);
assign cout[1]=g[1]|(p[1]&g[0])|(p[1]&p[0]&cin);
assign cout[2]=g[2]|(p[2]&g[1])|(p[2]&p[1]&g[0])|(p[2]&p[1]&p[0]&cin);

## Slide 73: 加法器
用加法器设计组合电路
  基本原理：
    若能生成函数可变换成输入变量与输入变量相加
    若能生成函数可变换成输入变量与常量相加

## Slide 74: 加法器
用加法器设计组合电路
  【例】 利用4位超前进位加法器74LS283器件组成的电路如下图所示，试分析电路所能完成的逻辑功能。

## Slide 75: 加法器
用加法器设计组合电路
  解：写出个输入端的逻辑式

## Slide 76: 加法器
用加法器设计组合电路
  解：
则当Y7＝1时，
74LS283(1)：A3＝1,A2＝D6，A1=D 5，A0＝D 4，
74LS283(2)：A3＝D 3, A2＝D 2，A1=D 1，A0＝D 0， CI=1,
做加法后和为 Y7～Y0=1 D 6~D 0 +1,
故此电路是一个带符号位的二进制求补码电路，
Y7为符号位，输入二进制数码为D6~D0.
则当Y7＝0时，
74LS283(1)：A3＝0, A2＝D6，A1=D5，A0＝D4，
74LS283(2)：A3＝D3, A2＝D2，A1=D1，A0＝D0， CI=0,
做加法后和为 Y7～Y0=0 D6~D0.

## Slide 77: 若干常用的组合逻辑电路
编码器
译码器
数据选择器
加法器
数值比较器

## Slide 78: 数值比较器
数值比较器
  用于比较两个数值大小的逻辑电路

## Slide 79: 数值比较器
1位数值比较器
  A,B比较有三种可能结果

## Slide 80: 数值比较器
多位数值比较器
  原理：从高位比起。高位相等，再比较下一位

## Slide 81: 数值比较器
多位数值比较器
  例：比较两个4为二进制数A3 A2 A1 A0和B3 B2 B1 B0，输出为Y（A>B)、 Y（A=B)和Y（A<B)。则

## Slide 82
4位数值比较器
74LS85
附加输入端，
用于扩展

## Slide 83: 组合逻辑电路
概述
组合逻辑电路的分析方法和设计方法
若干常用的组合逻辑电路
组合逻辑电路中的竞争-冒险现象

## Slide 84: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
竞争-冒险现象及其成因
  竞争
    门电路两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变的现象（10，01）
  竞争-冒险
    由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象
    尖峰脉冲，又称电压毛刺
Notes: 对于与门，若稳态时，A＝1,B＝0或A＝0,B＝1时，输出皆为Y＝0。但在信号的传输过程中，由于门的传输时间不同，造成在时间△t内，出现A和B同时高于VIL（max），这样在输出端产生了很窄的脉冲，即Y＝1，称为电压尖峰或电压毛刺。
同理，对于或门而言，AB同时低于VIH（min），即Y=0

## Slide 85: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
竞争-冒险现象及其成因
  2线-4线译码器中的竞争-冒险现象
当AB从1001时，
在动态过程中可能出现00或11，
所以和 输出端就可能产生尖峰脉冲

## Slide 86: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
*检查竞争-冒险现象的方法
  若输入变量每次只有一个改变状态，则通过逻辑函数式判断
    如果输出端门电路的两个输入信号A和A是输入变量A经过两个不同的传输途径而来，则当输入变量A的状态发生突变时输出端有可能产生尖峰脉冲，故只要输出端的函数在一定条件下可以简化成Y=A+A’或Y=AA’，则可判定存在竞争-冒险现象
  计算机辅助分析
  实验检查电路的输出端

## Slide 87: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
*检查竞争-冒险现象的方法
  【例】判断下图两个电路中是否存在竞争-冒险现象。已知任何瞬时输入变量只可能有一个改变状态

## Slide 88: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
*检查竞争-冒险现象的方法
  解：
    (a)
    输出的逻辑函数式可写为
    当B=C=1时，上式将成为
所以存在竞争-冒险现象

## Slide 89: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
*检查竞争-冒险现象的方法
  解：
    (b)
    输出的逻辑函数式可写为
    当A=C=0时，上式将成为
所以也存在竞争-冒险现象
Notes: 方法简单，但局限性太大。因为多数情况下输入变量都有两个以上同时改变状态的可能性。
若输入变量的数目更多，就更难简单的找出所有产生竞争-冒险现象的情况了。

## Slide 90: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
消除竞争-冒险现象的方法
  接入滤波电容
    尖峰脉冲很窄，用很小的电容就可将尖峰削弱到 VTH 以下
…
组合电路
x1
x2
xn
F'
F
C
R
F
t
F’
t
使用此方法时要适当选择时间常数(=RC)，要求足够大，以便“削平”尖脉冲；但又不能太大，以免使正常的输出发生畸变。
Notes:     缺点：增加了输出电压波形的上升时间和下降时间，使波形变坏

## Slide 91: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
消除竞争-冒险现象的方法
  引入选通脉冲
    取选通脉冲作用时
    间，在电路达到稳定
    之后，P的高电平期
    的输出信号不会出现
    尖峰

## Slide 92: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
消除竞争-冒险现象的方法
  修改逻辑设计
    发现并消去互补相乘项
    例：
    当时， 存在竞争-冒险现象
    将该式消去了，不会出现竞争-冒险现象

## Slide 93: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
消除竞争-冒险现象的方法
  修改逻辑设计
    增加乘积项以避免互补项相加
    例：
    当B时， ，存在竞争-冒险现象
增加冗余项BC，得：

## Slide 94: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
消除竞争-冒险现象的方法
  接滤波电容的方法
    简单易行
    但输出的波形随之变坏
    只适用于输出波形的前、后沿无严格要求的场合。
  引入选通脉冲的方法
    比较简单，而且不需要增加电路元件，
    但必须设法得到一个与输入信号同步的选通脉冲，对这个脉冲的宽度和作用的时间均有严格的要求

## Slide 95: 组合逻辑电路中的竞争-冒险现象
消除竞争-冒险现象的方法
  修改逻辑设计的方法
    使用得当，有时可以收到令人满意的效果，例如例题中门本来就存在，只需要增加一根连线，将它的输出引到门的一个输入端即可，既不必增加门电路，又不给电路的工作带来任何不利的影响。
    但有利的条件并不是任何时候都存在，用它能解决的问题也是很有限的。

## Slide 96: 例：由3线－8线译码器74HC138所组成的电路如图所示，试分析该电路的逻辑功能。
解：各输出端的逻辑式为
练习

## Slide 97: 输出输入的真值表为
由真值表可以看出X＝X2X1X0作为输入3位二进制数，Z＝Z2Z1Z0作为输出的3位二进制数：
当X<2时，Z＝1;
当X>5时，Z＝0;
当2≤X≤5时，Z＝X＋2.
练习

## Slide 98: 例：试利用3线－8线译码器74HC138及与非门实现全减器，设A为被减数，B为减数，CI为低位的借位，D为差，CO为向高位的借位。
解： a.由题意得出输出、输入真值表
b. 将输出端逻辑式写成最小项之和的形式，并利用反演定律化成与非－与非式。
练习

## Slide 99: c.由74HC138的输出可知
故：
d. 其实现的电路图如图所示
练习

## Slide 100
谢谢